WARUNKI TECHNICZNE

MODERNIZACJA OSNOWY POZIOMEJ III KLASY NA TERENIE GMINY ŁOMIANKI POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI.

I. DANE FORMALNO – PRAWNE.

1. Zleceniodawca:

ZARZĄD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO, 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI UL. POZNAŃSKA 129/133

2. Wykonawca:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Podstawa prawna: umowa nr ......................................... z dnia ..........................

4. Obszar opracowania: GMINA ŁOMIANKI

II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE.

1. Przepisy prawne:

1.1	Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zmianami).

1.2	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów 
i przechowywania kopii zapasowych bazy danych, a także ogólnych warunków umów udostępniania tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837).

1.3	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. w sprawie określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493).

1.4	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 lutego 2004r. 
w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333).

1.5	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 z późn. zm).

1.6	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

1.7	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821).

2. Instrukcje Techniczne:

2.1	O-1/O-2 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (wyd. 2001 r.),

2.2	O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (wyd. 1992r.),

2.3	G-1  Geodezyjna osnowa pozioma (wyd. 1986r.).

3. Wytyczne techniczne:

3.1	G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma – projektowanie, pomiar i opracowanie wyników (wyd. 1990r.).

3.2	G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma – projektowanie, pomiar i opracowanie wyników Załączniki (wyd. 1987r.).

3.3	G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma – projektowanie, pomiar i opracowanie wyników. Zmiany i uzupełnienia obowiązujące przy wyznaczeniu położenia punktów geodezyjnych przy użyciu Globalnego Systemu Pozycyjnego GPS.

3.4	G-1.6 Przeglądy, konserwacja punktów geodezyjnych (wyd. 1986r.).

3.5	G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów (wyd. 2002r.).

II.  PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE.

1.	Położenie: teren gminy Łomianki pokryty arkuszami map w skali 1:10 000 o godłach 412, 413, 422, 423.

2.	Powierzchnia ogólna: 3884 ha.

3.	Projektowana sieć składa się z:

a)	498 punktów nowych i adaptowanych dotychczasowej III klasy,

b)	9 istniejących punktów I i II klasy.

22 punkty III klasy zostaną wyznaczone techniką GPS.

III. PODSTAWOWE MATERIAŁY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE.

1.	Przegląd i projekt techniczny modernizacji osnowy III klasy dla obszaru gminy Łomianki zaewidencjonowany pod numerem KEM: 055-458/2009 w dniu 30.11.2009r.

2.	Mapy przeglądowe osnowy poziomej w skali 1:10 000 osnowy poziomej III klasy wraz 
z usytuowaniem punktów osnowy poziomej I i II klasy z siatkami przeniesień współrzędnych (punkty nawiązania), sekcje nr 412, 413, 422 i 423.

3.	Opisy topograficzne punktów (współrzędne w układzie „2000”).

4.	Kartoteki punktów osnowy poziomej w układzie „2000” analogowe i w systemie numerycznym.

5.	Katalogi współrzędnych punktów osnowy poziomej I, II i III klasy w układach, „2000”.

6.	Wykaz punktów I i II klasy w układzie „2000”.

IV. ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH.

1.	Stabilizacja i zabezpieczenie znaków poziomej osnowy III klasy,

1.1	Stabilizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej należy wykonać zgodnie 
ze wskazówkami podanymi w § 51 wytycznych technicznych G-1.5 – szczegółowa osnowa pozioma - projektowanie, pomiar i opracowanie wyników oraz G – 1.9 – katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów.

1.2	Dla każdego punktu należy sporządzić opis topograficzny w formie analogowej 
i cyfrowej (format pliku „tif”).

1.3	Przy współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej należy ustalić właściciela (właścicieli) gruntów, na których umieszczony został punkt osnowy poziomej III klasy.

1.4	Zastabilizowany punkt osnowy III klasy należy przekazać pod ochronę zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.).

2.	Pomiar i wyrównanie poziomej osnowy geodezyjnej III klasy.

2.1	Pomiar punktów poziomej osnowy geodezyjnej III klasy należy wykonać metodą GPS (osnowa dwufunkcyjna) zapewniająca spełnienie warunków wymienionych w § 4 instrukcji technicznej G-1 pozioma osnowa geodezyjna (mp≤0,10 m – błąd położenia punktów po wyrównaniu).

2.2	Pomiarem należy objąć punkty nowo założone oraz istniejące punkty osnowy poziomej I, II i III klasy. Jeżeli położenie istniejącego punktu osnowy poziomej nie spełnia warunków do pomiaru przy użyciu GPS, współrzędne takiego punktu należy określić innymi metodami zapewniającymi dokładność punktów poziomej osnowy szczegółowej.

2.3	Na punktach ciągu uzupełnionego, zawartego w projekcie, pomiędzy punktami 422.1572, 422.1570 i 422.1571 należy wykonać dwukrotny niezależny pomiar.

2.4	Wyrównanie sieci powinno być wykonane w oparciu o punkty osnowy poziomej 
I i II klasy z oceną dokładności położenia.

2.5	Wykaz współrzędnych punktów osnowy poziomej III klasy należy wykonać 
w państwowym układzie współrzędnych „2000”.

2.6	Wykazy wysokości punktów osnowy poziomej III klasy (dwufunkcyjnej) należy wykonać w układzie wysokości normalnych „Kronsztadt” wyrównanie 2006 r.

2.7	Kompletowanie operatu technicznego należy wykonać zgodnie z instrukcją techniczną O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz rozdziałem XXIV wytycznych technicznych G-1.5 – Szczegółowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.

V. UWAGI KOŃCOWE.

1.	Czynności związane z modernizacją osnowy poziomej III klasy nie ujęte w niniejszych warunkach technicznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.	Czynności wymagające wyjaśnień w trakcie realizacji zadania należy uzgodnić ze Zleceniodawcą w formie pisemnej.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przedmiotem umowy, w tym koszty wynikające z opłat za czynności i materiały z państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego.

Ożarów Mazowiecki czerwiec 2010 r.

Opracował:

..…………………………………… 		Ożarów Mazowiecki dnia .........................

Sprawdził:

..…………………………………… 		Ożarów Mazowiecki dnia .........................